## Slide 1: 信号时频分析 小波变换基础 数字信号处理

## Slide 2: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 3: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 4: 小波变换的定义
给定平方可积的信号，即 的小波变换（Wavelet Transform，WT）定义为
  和均是连续变量，又称为连续小波变换（CWT）
  是和的函数，是时移，是尺度因子
  又称为基本小波，或母小波。是母小波经移位和伸缩所产生的一族函数，称之为小波基函数
  WT又可解释为信号和一族小波基的内积
)

## Slide 5: 小波变换的定义
小波变换的频域表达式
  令的傅里叶变换为，的傅里叶变换为
)

## Slide 6: 小波变换的定义
小波变换的频域表达式
按照卷积的计算定义可知

## Slide 7: 小波变换的定义
如果在时域是有限支撑的，那么它和作内积后将保证在时域也是有限支撑的，从而实现我们所希望的时域定位功能
若具有带通性质，即围绕着中心频率是有限支撑的，那么和作内积后也将反映在中心频率处的局部性质，从而实现好的频率定位性质

## Slide 8: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 9: 小波变换的特点
案例
给定信号，设其能量为，时间中心，频率中心分别是和，时宽和带宽分别是和
), 为常数, 研究的能量。时、频中心及时宽与带宽
带宽和频率中心之比Q定义为为信号的“品质因数”
时间尺度变化前后所得的信号具有恒Q性质

## Slide 10: 小波变换的特点
案例

## Slide 11: 小波变换的特点
：确定对分析的时间位置，也即时间中心
：尺度因子，实现基本小波伸缩
  由变成)，当时，若越大，则)的时域支撑范围（即时域宽度）较之变得越大，反之，当时，越小，则)的宽度越窄
  因子是为了保证在不同的尺度时，始终能和母函数有着相同的能量
)

## Slide 12: 小波变换的特点
基本小波的伸缩及参数和对分析范围的控制
分析范围
基本小波
不变

## Slide 13: 小波变换的特点
小波变换的恒Q性质
  带宽/中心频率=
随变化

## Slide 14: 小波变换的特点
小波变换提供了一个在时频平面上可调的分析窗口
  分析窗口在高频端（图中处）的频率分辨率不好（矩形窗的频率边变长），但时域的分辨率变好（矩形的时间边变短）；反之，在低频端（图中处），频率分辨率变好，而时域分辨率变差
  时频分析区间的面积保持不变

## Slide 15: 小波变换的特点
众所周知，信号中的高频成份往往对应时域中的快变成份，如陡峭的前沿、后沿、尖脉冲等。对这一类信号分析时则要求时域分辨率要好以适应快变成份间隔短的需要，对频域的分辨率则可以放宽
与此相反，低频信号往往是信号中的慢变成份，对这类信号分析时一般希望频率的分辨率要好，而时间的分辨率可以放宽

## Slide 16: 小波变换的由来
20世纪70年代，在法国石油 公司工作的Jean Morlet在分 析探测信号时候提出了针对 高频和低频信号的小波分析 概念，指出短时窗需要随信 号频率变化而变化
1980年代早期，Jean Morlet 和 Alex Grossman建立了小波分析的概念，他们用的是法语ondelette， 意思就是"小波"。在英语里，后来将"onde"变为"wave"而成了wavelet

## Slide 17: 小波变换简史
Late 1970s, Morlet problem:
  Time - frequency analysis of signals with high frequency components for short time spans and low frequency components with long time spans
  STFT can do one or the other, but not both Solution: Use different windowing functions for sections of the signal with different frequency content
  Windows to be generated from dilation / compression of prototype small, oscillatory signals → wavelets
Criticism for lack of mathematical rigor.
Jean Morlet
Geophysical Engineer
Elf-Aquitaine Company

## Slide 18: 小波变换简史
Early 1980s, Alex Grossman (theoretical physicist):
Recognized the similarity of the Morelet Wavelet to coherent states formalism in quantum mechanics
Formalize the transform and devise the inverse transformation → First wavelet transform !
1984, Yeves Meyer :
  Similarity between Morlet and Colderon work, 1984
  Redundancy in Morlet choice of basis functions
  1985, with Lemarie → Orthogonal wavelet basis functions with better time and frequency localization
https://en.wikipedia.org/wiki/Yves_Meyer

## Slide 19: 小波变换简史
Stephane Mallat:
  Multiresolution analysis / Meyer, 1986
  Ph.D. dissertation, 1988
  Discrete wavelet transform
  Cascade algorithm for computing DWT
  Decomposition of a discrete into dyadic frequencies (MRA) , known to EEs under the name of “Quadrature Mirror Filters”, Croisier, Esteban and Galand, 1976
  Matching Pursuit: Using a library of basis functions for decomposition

## Slide 20: 小波变换简史
Ingrid Daubechies:
  Discretization of time and scale parameters of the wavelet transform
  Wavelet frames, 1986 / Duffin and Schaeffer (1952)– Idea of frame
  Orthonormal bases of compactly supported wavelets (Daubechies wavelets), 1988
  Liberty in the choice of basis functions at the expense of redundancy

## Slide 21: 小波变换简史
A. Cohen (1992):
  Equivalence of QMF
  and MRA
  Bi-orthogonal wavelet
C.K. Chui and Wang (1991, 1992):
  Compactly supported spline wavelets
  semi-orthogonal wavelet
Coifman, Meyer and Wickerhauser (1996):
  Wavelet packet transform

## Slide 22: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 23: 小波反变换
小波变换的Parseval定理
  设和，的小波变换分别是和，则
  证明用到频域定义的小波变换

## Slide 24: 小波反变换
推导过程

## Slide 25: 小波反变换
小波变换的Parseval定理
  如果令
  小波变换的幅值平方在尺度－位移平面上的加权积分等于信号在时域的总能量
  傅里叶变换中的Parseval定理，即时域中的能量等于频域中的能量。但小波变换的Parseval定理稍为复杂，它不但要有常数加权，而且以的存在为条件

## Slide 26: 小波反变换
设，记为的傅里叶变换，若则可由其小波变换来恢复，即：

## Slide 27: 小波反变换
设，记为的傅里叶变换，若则可由其小波变换来恢复，即：
设，

## Slide 28: 小波容许条件
结论的成立以为前提
  并不是时域的任一函数都可以充当小波
  若，则必有小波函数是带通函数
  由于，因此必有
    的取值必然是有正有负，也即它是振荡的
  从时－频定位的角度，我们总希望是有限支撑的，因此它应是快速衰减

## Slide 29: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 30: 小波的分类
我们希望的小波函数特性：
  时域和频域都是有限支撑的
  由母小波形成的是两两正交的，或是双正交
  有高阶的消失矩
  对称性：与相关的滤波器具有线性相位
小波的分类
  早期的经典小波
    Haar小波、Morlet小波、Mexican hat小波、Gaussian小波
  Daubecheis构造的正交小波
  Cohen，Daubechies构造的双正交小波

## Slide 31: 小波的分类
消失矩(Vanishing moments)的概念
  小波函数的阶矩定义为：
  如果满足：
  则称小波函数具有阶消失矩

## Slide 32: 小波的分类
消失矩(Vanishing moments)的概念
  小波函数具有阶消失矩的意义：有利于突出信号中的高频成分及信号中的突变点
  假定信号为一个阶的多项式
  再假定具有阶消失矩
    若可展成一高阶的多项式，如阶，。那么其中阶次小于的多项式部分(对应低频)在小波变换中的贡献恒为零，反映在小波变换中的只是阶次大于的多项式部分，它们对应高频端

## Slide 33: 小波的分类
Haar小波
  Haar小波在时域是紧支撑的，它在时域有着很好的定位功能
  Haar小波属正交小波
    ;
  Haar小波时域不连续，其引起频域的无限扩展，因此，它在频域的定位功能很差，或者说频域的分辨率很差
Harr小波
waveinfo('haar')

## Slide 34: 小波的分类
Morlet小波
  具有高斯包络的单频率复正弦函数
  Morlet小波不是正交的，也不是双正交的，可用于连续小波变换。但该小波是对称的，是应用较为广泛的一种小波
exa060602.m
waveinfo('morl')

## Slide 35: 小波的分类
Mexican hat小波
  中文名字为“墨西哥草帽”小波，又称Marr小波
  该小波不是紧支撑的，不是正交的，也不是双正交的，但它是对称的，可用于连续小波变换
  该小波比较接近人眼视觉的空间响应特征，因此它在1983年即被用于计算机视觉中的图像边缘检测
  exa090603.m: mexhat 小波的时域波形及频谱
waveinfo('mexh')

## Slide 36: 小波的分类
Gaussian小波
  高斯小波是由一基本高斯函数分别求导而得到
  p阶高斯函数的导数具有p阶消失矩
  常数保证
  Gaussian小波不是正交的，也不是双正交的
  当取偶数时正对称，当取奇数时，反对称
  exa060604.m: Gaussian小波的时域波形及频谱
waveinfo('gaus')

## Slide 37: 小波的分类
正交小波
  Daubechies小波，对称小波，Coiflets小波和Meyer小波
  它们一般不能由一个简洁的表达式给出，而是通过一个叫做“尺度函数（Scalling function）”的的加权组合来产生的
  尺度函数，小波函数同时和一个低通滤波器及高通滤波器相关连，和可构成一个两通道的分析滤波器组。这些内容构成了小波变换的多分辨率分析的理论基础

## Slide 38: 小波的分类
正交小波
  Daubechies小波
    简称db小波，是由法国学者Ingrid Dauechies提出并构造的
  对称小波
    symN，由Daubechies提出并构造，接近对称
  Coiflets小波
    coifN，使尺度也具有高阶消失矩的正交紧支撑小波
  Meyer小波
    该小波无时域表达式，它是由一对共轭正交镜像滤波器组的频谱来定义的。Meyer小波是对称的，且有着非常好的规则性
  对应案例
exa060604.m，exa060606.m，exa060607.m，exa060608.m
waveinfo('db')
waveinfo('sym')
waveinfo('coif')
waveinfo('meyr')

## Slide 39: 小波的分类
双正交小波
  正交小波条件下的，和对应进行离散小波变换的的滤波器组与都不具有线性相位
  为此，Daubechies和Cohen提出并构造了双正交小波，其目的是在放宽小波 正交性的条件下得到 线性相位的小波及 相应的滤波器组
waveinfo('bior')
exa060609.m

## Slide 40: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 41: 连续小波变换的计算
当我们在计算机上实现一个信号的小波变换时，，和均应离散化
  对离散化最常用的方法是取，并取，这样。对于按2的整次幂取值所得到的小波习惯上称之为“二进（dyadic）”小波
  然而取，在实际工作中有时显得尺度跳跃太大。当希望任意取值，时，这时的小波变换即是连续小波变换

## Slide 42: 连续小波变换的计算
连续小波变换可采取数值积分方法
在的区间内，

## Slide 43: 连续小波变换的计算
计算步骤
  先由指定的小波名称得到母小波及其时间轴上的刻度，假定刻度长为
  从时间轴坐标的起点开始求积分，
  由尺度确定对上述积分值选择的步长，越大，上述积分值被选中的越多
  求和所选中的积分值序列的卷积，然后再作差分
cwt_cmor.m

## Slide 44: 连续小波变换的计算
案例1
  线性调频信号
cwt_example1.m
stft
cwt

## Slide 45: 连续小波变换的计算
案例2
stft
cwt
cwt_example2.m

## Slide 46: 连续小波变换的计算
案例3
  蝙蝠回声脉冲信号 batsignal
cwt_example3.m
时域
频谱
stft
cwt

## Slide 47: 连续小波变换的计算
案例4
  间断点的检测
cwt_example4.m
stft
cwt

## Slide 48: 连续小波变换的计算
案例5
  心电信号
cwt_example5.m
stft
cwt

## Slide 49: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 50: 离散(栅格)小波变换
连续小波变换CWT
  尺度和时间值等间隔均匀离散
    问题：基函数具有相关性，信息冗余
    好处：CWT的冗余性有助于信号去噪和数据恢复
    问题：计算量比较大
离散(栅格)小波变换
  尺度按幂级数进行离散，取
    为整数，，一般取
  时间均匀离散取值，以覆盖整个时间轴
    采样间隔随尺度变化：若在尺度时的采样间隔为，则在尺度为时，采样间隔可取为

## Slide 51: 离散(栅格)小波变换
)

## Slide 52: 离散(栅格)小波变换
)
归一化

## Slide 53: 离散(栅格)小波变换
)
归一化
离散小波变换 (Discrete Wavelet Transform: DWT)

## Slide 54: 离散(栅格)小波变换
离散小波变换的逆变换
  能否从信号的离散小波变换系数重建信号？

## Slide 55: 离散(栅格)小波变换
离散小波变换的逆变换
  能否从信号的离散小波变换系数重建信号？
  小波框架的概念
称构成了一个小波框架
对于
当满足

## Slide 56: 离散(栅格)小波变换
离散小波变换的逆变换
  能否从信号的离散小波变换系数重建信号？
  小波框架的概念
  当
  若，框架 构成 空间的正交基
称构成了一个小波框架
对于
当满足
称为紧框架

## Slide 57: 离散(栅格)小波变换
离散小波变换的逆变换
  能否从信号的离散小波变换系数重建信号？
  若离散小波序列构成一个框架，其上、下界时（紧框架），由框架概念可知此时离散小波变换的逆变换为：

## Slide 58: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 59: 尺度函数与尺度空间
尺度函数
  定义函数为尺度函数（scale function），其整数平移系列满足平移正交关系
尺度空间
  由在空间张成的闭子空间，记为，称为零尺度空间
  则对于任意，有

## Slide 60: 尺度函数与尺度空间
尺度空间
  假设尺度函数在平移的同时又进行了尺度的伸缩，由此得到了一个尺度和位移均可变化的函数集合
  称每一个固定尺度上的平移系列所张成的空间为尺度为的尺度空间
  则对于任意，有

## Slide 61: 多分辨率分析
多分辨率分析-Multi-resolution Analysis MRA
  设是空间中的一系列闭合子空间，如果满足如下性质，则说是一个多分辨率近似
    平移不变性：
    伸缩规则性：
    一致单调性：
    渐进完全性：；
    正交基存在性：存在，使得是的正交基

## Slide 62: 小波函数与小波空间
多分辨率分析的一系列尺度空间是由同一尺度函数在不同尺度下张成的，也即一个多分辨率分析对应一个尺度函数。虽然有，但由于空间相互包容，不具有正交性。因此它们的基在不同尺度间不具有正交性，也即 不能作为 空间的正交基
尺度空间相互包含关系

## Slide 63: 小波函数与小波空间
为了寻找一组在空间的正交基，我们定义尺度空间的补空间
设为在中的补空间，即
任意子空间与是互相正交
小波空间示意图
，

## Slide 64: 小波函数与小波空间
若在子空间中找到一个函数，其傅立叶变换满足，并且其整数平移系列构成空间的一组正交基，由伸缩规则性，对所有尺度，必为空间的正交基。则可知的整个集合必然构成了空间的一组正交基。
因此，上面的正是由同一母函数伸缩平移得到的正交小波基。我们称为小波函数，相应地称是尺度为的小波空间

## Slide 65: 正交小波变换与多分辨率分析
对于任意信号，我们可以将它分解为细节部分（小波空间）和大尺度逼近部分（尺度空间），然后将大尺度逼近部分进一步分解。如此重复可以得到任意尺度（或分辨率）上的逼近部分和细节部分。这就是多分辨率分析的框架

## Slide 66: 正交小波变换与多分辨率分析
信号向尺度空间投影得到的尺度下的概貌信号
  尺度展开系数
信号向小波空间投影得到尺度下的细节信号
  小波展开系数
离散正交小波变换

## Slide 67: 提纲
小波变换的定义
小波变换的特点
小波反变换及小波容许条件
小波的分类
连续小波变换的计算
离散(栅格)小波变换
多分辨率分析与正交小波变换
Mallat算法

## Slide 68: 二尺度差分方程
已知是中的正交基函数，是中的正交基函数，并且,
  ，，则 是中的一个元素，可以表示为中正交基的线性组合
  中的也可表为中正交基的线性组合
是加权系数

## Slide 69: 二尺度差分方程
  二尺度差分方程给出了在相邻尺度（如和）下的尺度函数和尺度函数之间、尺度函数和小波函数之间的联系
  和与无关，它对任意两个相邻级中的和的关系都适用。这就是说，由和的二尺度差分方程求出的和适用于取任何整数时的二尺度差分方程。

## Slide 70: 二尺度差分方程
傅里叶变换
频域关系

## Slide 71: 二尺度差分方程

## Slide 72: 二尺度差分方程
多分辨率分析中二尺度差分方程的、正是一对共轭正交滤波器组（CQMFB）
  假定是一个低通FIR滤波器，令
  由得到包含如下三个步骤
    将变成，等效地将移动，所以得到的是高通的
    将变成，这等效于将翻转变成。若是因果的，即，那么将是非因果的，其范围是从
    乘以延迟因子，目的是令变成因果的

## Slide 73: 二尺度差分方程
共轭正交滤波器组（CQMFB）
[Lo_D,Hi_D]=wfilters('db7');
[Hi,Fq1] = freqz(Hi_D);
[Lo,Fq2] = freqz(Lo_D);
figure
plot(Fq1/2/pi,abs(Hi)/sqrt(2));
hold on
plot(Fq2/2/pi,abs(Lo)/sqrt(2));
set(gca,'Xlim',[0,0.5])
案例

## Slide 74: Mallat算法
在多分辩率分析的基础上，Mallat算法给出了如何通过滤波器组实现信号的小波变换及反变换
小波分解-正变换
  令，是多分辨率分析中的尺度展开系数和小波展开系数，，是满足二尺度差分方程的两个滤波器，则，存在如下递推关系

## Slide 75: Mallat算法
小波分解-正变换
  的情形
(a)低通分解 (b)高通分解，(c)二者的结合

## Slide 76: Mallat算法
小波分解-正变换
  由0逐级增大，多分辨率分解的滤波器组实现

## Slide 77: Mallat算法
信号的重建-反变换
  若，按照前述小波分解公式得到，则可由下式重建

## Slide 78: Mallat算法
信号的重建-反变换
  信号随递减的重建过程
  分解和重建所用的滤波器相同

## Slide 79: 离散小波变换案例
案例1
  单尺度一维离散小波变换
  [cA,cD]=dwt(X,'wname'); [cA,cD]=dwt(X,Lo_D,Hi_D);
案例2
  在一段正旋信号中间加入一段长度不同，且频率不同的正旋信号
  与频谱分析的对比
案例3阈值去噪
dwt_example1.m
dwt_example2.m
dwt_example3.m

## Slide 80: 谢 谢 ！